## Slide 1: 第六章 异步时序逻辑电路
主讲教师：胡迎松

## Slide 2: 提 纲
2
脉冲异步时序逻辑电路
2
异步时序逻辑电路的特点和分类
1
电平异步时序逻辑电路
3
数字电路与逻辑设计

## Slide 3: 异步时序逻辑电路的特点和分类
3
数字电路与逻辑设计
特点：
1、异步时序逻辑电路中没有统一的时钟脉冲信号，电路状态的改变是外部输入信号变化直接作用的结果；
2、存储元件状态变化不一定同时发生，可能出现非稳定状态；
3、输入信号分为脉冲型和电平型，并对其变化过程有一定的约束。
分类：
根据电路结构和输入信号形式的不同，可分为脉冲型和电平型异步时序逻辑电路两种类型。
两类电路均有Mealy/Moore型两种结构模型。

## Slide 4: 提 纲
4
数字电路与逻辑设计
脉冲异步时序逻辑电路
异步时序逻辑电路的特点和分类
电平异步时序逻辑电路
2
1
3

## Slide 5: 脉冲异步时序逻辑电路
5
数字电路与逻辑设计
6.2.1 结构模型
脉冲异步时序电路的一般结构如下图所示：
图中，存储电路可由时钟控制触发器或无时钟控制触发器组成。
触发器时钟端作为输入信号，用激励函数表示。

## Slide 6
1、输入信号的形式与约束
（1）输入信号为脉冲信号；
（2）输入脉冲的宽度，必须保证触发器可靠翻转；
（3）输入脉冲的间隔，必须保证前一个脉冲引起的电路响应完全结束后，下一个脉冲才能到来；
（4）不允许两个或两个以上输入端同时出现脉冲。
对n个输入端的电路，其输入只允许出现n+1种取值组合，其中有效输入的取值组合为n种。
脉冲异步时序逻辑电路
6
数字电路与逻辑设计

## Slide 7
2、输出信号的形式
对于Mealy型脉冲异步时序逻辑电路，其输出信号通常是脉冲信号；
对于Moore型脉冲异步时序逻辑电路，其输出是电平信号，输出电平的持续时间为两个间隔不定的输入脉冲间隔时间。
脉冲异步时序逻辑电路
7
数字电路与逻辑设计

## Slide 8
6.2.2 脉冲异步时序逻辑电路的分析
1. 分析方法
脉冲异步时序逻辑电路的分析方法与同步时序逻辑电路大致相同。
注意两点：
⑴当存储元件采用时钟控制触发器时，对触发器的时钟控制端应作为激励函数处理。
仅当时钟端有脉冲作用时，才根据触发器的输入确定状态转移方向，否则，触发器状态不变。
⑵根据对输入的约束，分析时可以排除两个或两个以上输入端同时出现脉冲以及输入端无脉冲出现情况，从而使状态图和状态表简化。
脉冲异步时序逻辑电路
8
数字电路与逻辑设计

## Slide 9
2. 分析步骤
(4) 用文字描述电路的逻辑功能（必要时画出时间图）。
(1) 写出电路的输出函数和激励函数表达式；
(2) 列出电路次态真值表或次态方程组；
(3) 作出状态表和状态图；
脉冲异步时序逻辑电路
9
数字电路与逻辑设计

## Slide 10
例6.1 分析以下脉冲异步时序逻辑电路，指出该电路功能。
&
脉冲异步时序逻辑电路
10
数字电路与逻辑设计

## Slide 11
⑴ 写出输出函数和激励函数表达式
解: 该电路由两个J-K触发器和一个与门组成，有一个输入端x和一个输出端Z，输出是输入和状态的函数，属于Mealy型脉冲异步时序电路。
&
Z = xy2y1
J2 = K2 =1； C2 = y1
J1 = K1 =1； C1 = x
脉冲异步时序逻辑电路
11
数字电路与逻辑设计

## Slide 12
⑵ 列出电路次态真值表
J-K触发器的状态转移发生在时钟端脉冲负跳变的瞬间。如触发器时钟端 C1、C2有负跳变，在其次态真值表中用“↓”表示时钟下降沿。仅当时钟端有“↓” 出现时，相应触发器状态才能发生变化，否则状态不变。
J K
Q(n+1)
0 0
0 1
1 0
1 1
Q
0
1
脉冲异步时序逻辑电路
12
数字电路与逻辑设计

## Slide 13
⑶ 作出状态表和状态图
根据次态真值表和输出函数表达式（Z = xy2y1），可作出该电路的状态表和状态图如下：
现态
y2 y1
次态y2n+1y1n+1 / 输出Z
x = 1
0 0 0 1 / 0
0 1 1 0 / 0
1 0 1 1 / 0
1 1 0 0 / 1
00
01
10
11
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/0
1/0
1/1
x/Z
脉冲异步时序逻辑电路
13
数字电路与逻辑设计

## Slide 14
⑷画出时间图并说明电路逻辑功能。
为了进一步描述该电路在输入脉冲作用下状态和输出变化过程，可根据状态表或状态图画出该电路的时间图如下：
由状态图和时间图可知，该电路是一个模4加1计数器，
当收到第四个输入脉冲时，电路产生一个进位输出脉冲。
x
y1
y2
Z
脉冲异步时序逻辑电路
14
数字电路与逻辑设计

## Slide 15
例6.2 分析以下脉冲异步时序逻辑电路。
脉冲异步时序逻辑电路
15
数字电路与逻辑设计

## Slide 16
脉冲异步时序逻辑电路
16
数字电路与逻辑设计

## Slide 17
脉冲异步时序逻辑电路
17
数字电路与逻辑设计

## Slide 18
脉冲异步时序逻辑电路
18
数字电路与逻辑设计

## Slide 19
练习：分析以下脉冲异步时序逻辑电路。
脉冲异步时序逻辑电路
19
数字电路与逻辑设计

## Slide 20
脉冲异步时序逻辑电路
20
数字电路与逻辑设计

## Slide 21
脉冲异步时序逻辑电路
21
数字电路与逻辑设计

## Slide 22
一、方法与步骤
⒈ 方法：与同步时序逻辑电路设计大致相同，主要应注意两个问题：
⑴由于不允许两个或两个以上输入端同时有脉冲出现，设计时可以作如下处理：
 当有多个输入信号时，只需考虑多个输入信号中仅一个有脉冲的情况；
 在确定激励函数和输出函数时，可将两个或两个以上输入同时有脉冲情况作为无关条件处理。
⑵当存储电路采用带时钟控制端的触发器时，触发器的时钟端应作为激励函数处理。设计时通过对触发器的时钟端和输入端综合处理，有利于函数简化。
6.2.3 脉冲异步时序逻辑电路的设计
脉冲异步时序逻辑电路
22
数字电路与逻辑设计

## Slide 23
脉冲异步时序逻辑电路
23
数字电路与逻辑设计

## Slide 24
⒉ 步骤
设计过程与同步时序电路相同，具体如下：
①
形成原始状态图
②
状态化简
③
状态编码
⑤
画逻辑电路图
④
确定激励函数
和输出函数
脉冲异步时序逻辑电路
24
数字电路与逻辑设计

## Slide 25
二、举例
脉冲异步时序逻辑电路
25
数字电路与逻辑设计
为什么？

## Slide 26
脉冲异步时序逻辑电路
26
数字电路与逻辑设计

## Slide 27
脉冲异步时序逻辑电路
27
数字电路与逻辑设计

## Slide 28
脉冲异步时序逻辑电路
28
数字电路与逻辑设计

## Slide 29
脉冲异步时序逻辑电路
29
数字电路与逻辑设计

## Slide 30
脉冲异步时序逻辑电路
30
数字电路与逻辑设计

## Slide 31
脉冲异步时序逻辑电路
31
数字电路与逻辑设计

## Slide 32
脉冲异步时序逻辑电路
32
数字电路与逻辑设计

## Slide 33
脉冲异步时序逻辑电路
33
数字电路与逻辑设计

## Slide 34
例6.4 用T触发器作为存储元件，设计一个异步模8加1计数器，电路对输入端x出现的脉冲进行计数，当收到第八个脉冲时，输出端Z产生一个进位输出脉冲。
解 由题意可知，该电路模型为Mealy型。由于状态数目和状态转换关系非常清楚，可直接作出二进制状态图和状态表。
⑴作出状态图和状态表
设电路初始状态为“000”，状态变量用y3、y2、y1表示，
可作出二进制状态图和状态表如下。
脉冲异步时序逻辑电路
34
数字电路与逻辑设计

## Slide 35
脉冲异步时序逻辑电路
35
数字电路与逻辑设计

## Slide 36
⑵确定激励函数和输出函数
假定采用下降沿T触发器，状态不变时，令相应触发器的时钟端为0，输入端T任意；而状态需要改变时，令相应触发器的时钟端为1（有脉冲出现），T端为1。
脉冲异步时序逻辑电路
36
数字电路与逻辑设计

## Slide 37
根据激励函数和输出函数真值表，并考虑到x为0时（无脉冲输入, 电路状态不变），可令各触发器时钟端为0，输入端T随意。
根据上一例题的设计方法，可得到简化后的激励函数和输出函数表达式如下：
C3 = xy2y1 ； C2 = xy1 ； C1 = x ；
T3 = T2 = T1 = 1
Z = xy3y2y1
脉冲异步时序逻辑电路
37
数字电路与逻辑设计

## Slide 38
logisim仿真逻辑电路图
脉冲异步时序逻辑电路
38
数字电路与逻辑设计

## Slide 39
若考虑触发器的状态跳变：
脉冲异步时序逻辑电路
39
数字电路与逻辑设计
可得：C3 = y2 ； C2 = y1 ； C1 = x ；
T3 = T2 = T1 = 1
Z = xy3y2y1

## Slide 40
⑶画出逻辑电路图
根据激励函数和输出函数表达式，可画出实现给定要求的逻辑电路如下图所示。
脉冲异步时序逻辑电路
40
数字电路与逻辑设计

## Slide 41
⑷ logisim仿真逻辑电路图
思考：若采用上升沿T触发器作为存储元件，电路作何改变？
脉冲异步时序逻辑电路
41
数字电路与逻辑设计

## Slide 42
考虑触发器的状态跳变：
脉冲异步时序逻辑电路
42
数字电路与逻辑设计
可得：C3 = y2 ； C2 = y1 ； C1 = x ；
T3 = T2 = T1 = 1
Z = xy3y2y1

## Slide 43
脉冲异步时序逻辑电路
43
数字电路与逻辑设计
激励函数：C3 = y2 ； C2 = y1 ； C1 = x ；
T3 = T2 = T1 = 1
输出函数：Z = xy3y2y1

## Slide 44
练习 用下降沿T触发器作为存储元件，设计一个脉冲异步时序电路，该电路有两个输入端x1和x2，一个输出端Z，当输入序列为x1-x1-x2时，输出端Z产生一个脉冲，平时Z输出为0。
脉冲异步时序逻辑电路
44
数字电路与逻辑设计

## Slide 45
脉冲异步时序逻辑电路
45
数字电路与逻辑设计

## Slide 46
脉冲异步时序逻辑电路
46
数字电路与逻辑设计

## Slide 47: 提 纲
47
数字电路与逻辑设计
脉冲异步时序逻辑电路
异步时序逻辑电路的特点和分类
电平异步时序逻辑电路
2
1
3

## Slide 48: 电平异步时序逻辑电路
48
数字电路与逻辑设计
6.3.1 结构模型与描述方法
同步时序电路和脉冲异步时序电路有两个共同的特点：
☆ 电路状态的转换是在脉冲作用下实现的；
☆ 电路对过去输入信号的记忆由触发器状态体现。
事实上，上述特点可进一步一般化为：
脉冲信号只不过是电平信号的一种特殊形式；
电路中的触发器，不管哪种类型，都是由逻辑门加反馈回路构成的。
由此，可得到时序逻辑电路中更具一般性的电路——电平异步时序逻辑电路。

## Slide 49
1、 电平异步时序逻辑电路的结构模型
图中，x1，…， xn为外部输入信号；Z1，…，Zm为外部输出信号；Y1，…，Yr为激励状态；y1，…，yr为二次状态；Δt1，…，Δtr：反馈回路中的时间延迟。
电平异步时序逻辑电路
49
数字电路与逻辑设计

## Slide 50
电平异步时序逻辑电路可由逻辑门加反馈线组成，存储电路由反馈回路中的延迟元件构成。延迟元件不是专门器件，而是利用组合电路本身固有的分布延迟在反馈回路上“集总” 。
电路可用以下逻辑方程组描述：
电平异步时序逻辑电路
50
数字电路与逻辑设计

## Slide 51
电平异步时序电路具有如下特点：
⑴电路输出和状态的改变是由输入电平信号的变化直接引起的，电路可及时响应输入信号的变化，工作速度较高；
⑵电路的二次状态和激励状态仅仅相差一个时间延迟，即二次状态y是激励状态Y经过延迟Δt后的“重现”。
⑶ 输入信号的一次变化可能会引起二次状态的多次变化。电路在状态转换过程中可能出现稳定状态和非稳定状态：
稳定状态：Y = y
非稳定状态：Y≠y
电平异步时序逻辑电路
51
数字电路与逻辑设计

## Slide 52
2、输入信号的约束
（1）不允许两个或两个以上输入信号同时发生变化。
（2）输入信号变化引起的电路响应必须完全结束后，才允
许输入信号再次变化。换句话说，必须使电路进入稳定状态后，才允许输入信号发生变化。
00
01 √
10 √
11 ×（不允许）
例如：
电平异步时序逻辑电路
52
数字电路与逻辑设计

## Slide 53
3、电平异步时序逻辑电路的描述方法
（2） 流程表
流程表类似状态表，反映电路输出信号、激励状态与电路输入信号、二次状态之间关系。
（1）用逻辑方程描述
电路可用以下逻辑方程组描述：
Zi = fi(x1,…,xn,y1,…,yr) i=1,…,m
Yj = gj(x1,…,xn,y1,…,yr) j=1,…,r
yj(t+△tj) = Yj(t)
电平异步时序逻辑电路
53
数字电路与逻辑设计

## Slide 54
流程表的一般格式如下表所示：
构造流程表应注意两点：
  将表中与二次状态相同的激励状态加上圆圈，以表示电路处于稳态，否则处于非稳态。
  将输入各种取值按代码相邻的关系排列（与卡诺图相同），以表示输入信号只能在相邻位置上发生变化。
电平异步时序逻辑电路
54
数字电路与逻辑设计

## Slide 55
由与非门构成的基本R-S触发器是最简单的电平异步时序逻辑电路。该电路的状态即输出，属于Moore型。
根据激励方程和约束条件R+S = 1，可作出流程表如下：
电平异步时序逻辑电路
55
数字电路与逻辑设计

## Slide 56
（3）总态图
电平异步时序逻辑电路在输入信号作用下存在稳态和非稳态，而且在同一输入信号作用下，可能有一个稳态也可能有多个稳态。为了对电路的工作状态和逻辑功能作出确切的说明，除了流程表和常用的时间图外，引入了总态和总态图的概念。
总态：指电路输入和二次状态的组合，记作(x，y)。
在流程表中，代表某种输入取值的一列和代表某个二次状态的一行的交叉点对应一个总态。
总态图：反映稳定总态之间转移关系及相应输出的一种有向图。
电平异步时序逻辑电路
56
数字电路与逻辑设计

## Slide 57
电平异步时序逻辑电路的逻辑功能，是由该电路在输入作用下各稳定总态之间的转移关系以及各时刻的输出来体现的。总态图能够清晰地描述一个电路的逻辑功能。
例如，R-S触发器流程表所对应的总态图如下：
（01，0）/ 0
（11，1）/ 1
（10，1）/ 1
（11，0）/ 0
电平异步时序逻辑电路
57
数字电路与逻辑设计

## Slide 58
6.3.2 电平异步时序逻辑电路的分析
(1)根据逻辑电路图写出输出函数和激励函数表达式；
(2)作出流程表；
(3)作出总态图或时间图；
(4)说明电路逻辑功能。
1、一般步骤：
电平异步时序逻辑电路
58
数字电路与逻辑设计

## Slide 59
2、举例
例 分析下图所示电平异步时序逻辑电路。
解：该电路有两个外部输入x1、x2，两条反馈回路，对应的激励状态为Y1、Y2，二次状态为y1、y2，一个外部输出Z。输出仅仅是状态的函数，属于Moore模型。
电平异步时序逻辑电路
59
数字电路与逻辑设计

## Slide 60
(1) 写出输出函数和激励函数表达式
根据逻辑电路图可写出输出函数和激励函数表达式如下。
电平异步时序逻辑电路
60
数字电路与逻辑设计

## Slide 61
(2)作出流程表
电平异步时序逻辑电路
61
数字电路与逻辑设计

## Slide 62
(3)作出总态图
当电路收到输入序列“00→10→11”时 ，才产生一个高电平输出信号，其他情况下均输出低电平。
电平异步时序逻辑电路
62
数字电路与逻辑设计

## Slide 63
根据流程表作出总态和输出响应序列：
电平异步时序逻辑电路
63
数字电路与逻辑设计
假设两根反馈线延时相同

## Slide 64
(4)说明电路功能
从总态图和时间图可以看出，仅当电路收到输入序列“00→10→11”时 ，才产生一个高电平输出信号，其他情况下均输出低电平。
因此，该电路是一个“00→10→11”序列检测器。
电平异步时序逻辑电路
64
数字电路与逻辑设计

## Slide 65
6.3.3 电平异步时序逻辑电路的竞争
前面对电路进行分析时，是在假定各回路之间延迟时间相同的情况下对电路的工作过程进行分析的。事实上，各反馈回路的延迟时间往往各不相同。当电路中存在多条反馈回路，而各回路之间的延时又互不相同时，则可能由于输入信号的变化在反馈回路之间引起竞争。
竞争：是指当输入信号变化引起电路中两个或两个以上状态变量发生变化时，由于各反馈回路延迟时间的不同，使状态的变化有先有后而导致不同状态响应过程的一种现象。
电平异步时序逻辑电路
65
数字电路与逻辑设计

## Slide 66
根据竞争对电路状态转移产生的影响，可将竞争分为
非临界竞争和临界竞争两种类型。
非临界竞争：若竞争的结果最终能到达预定的稳态，则称为非临界竞争。
临界竞争：若竞争的结果可能使电路到达不同的稳态，即状态转移不可预测，则称为临界竞争。
1、竞争的两种类型
电平异步时序逻辑电路
66
数字电路与逻辑设计

## Slide 67
右图所示某电平异步时序电路的流程表如下：
当电路处在稳定总态（00，00）和（10，11），输入发生变化时，电路状态响应过程将如何呢？
x2x1=11
01
01
01
11
10
10
01
x2x1=10
x2x1=01
x2x1=00
激励状态Y2Y1/输出Z
二次状态 y2y1
00
/0
00
/0
01/0
11/0
00
11
10
/0
/0
/0
00/0
00/0
00/0
10/0
00/0
00/0
/1
/0
/0
2、实例分析
电平异步时序逻辑电路
67
数字电路与逻辑设计

## Slide 68
当电路处于稳定总态(00,00),输入x2x1由00→10时，引起激励状态Y2Y1从00→11；当电路处于稳定总态(10，11)、输入x2x1由10→00时，激励状态Y2Y1从11→00。即两个状态变量均发生变化，所以，当电路中两条反馈回路的延迟时间Δt1和Δt2不相等时，电路中将产生竞争。
电平异步时序逻辑电路
68
数字电路与逻辑设计

## Slide 69
Δt2=Δt1：到达预定的稳定总态(10，11)。
Δt2<Δt1：电路到达了一个非期望的稳定总态(10，10)
Δt2>Δt1：电路到达了一个非期望的稳定总态(10，01)。
结论：本次竞争为临界竞争！
（1）当电路处于稳定总态(00，00)、输入x2x1由00→10时：
电平异步时序逻辑电路
69
数字电路与逻辑设计

## Slide 70
Δt2=Δt1：到达预定的稳定总态(00，00)；
Δt2<Δt1：到达预定的稳定总态(00，00)；
Δt2>Δt1：到达预定的稳定总态(00，00)。
结论：本次竞争属于非临界竞争。
（2）当电路处于稳定总态(10，11)、输入x2x1由10→00时：
电平异步时序逻辑电路
70
数字电路与逻辑设计

## Slide 71
用流程表检查电路竞争的一般法则：
1、当从某一稳态出发，输入信号发生允许的变化、引起两个或两个以上激励状态同时发生变化时，由于反馈回路之间延迟时间的不同会使电路产生竞争。
2、若输入信号变化所到达的列只有一个稳态，则该竞争属于非临界竞争；若输入信号变化所到达的列有两个或两个以上稳态，则该竞争属于临界竞争。
非临界竞争的存在不会影响电路的正确工作，但临界竞争的存在却将导致电路状态转换的不可预测。为了确保电平异步时序电路能可靠地实现预定功能，电路设计时必须避免发生临界竞争。
电平异步时序逻辑电路
71
数字电路与逻辑设计

## Slide 72
电平异步时序逻辑电路
72
数字电路与逻辑设计
小测验：已知某电平异步时序电路的总态图，请回答下述问题。
（1）请按最合理的情况完善下面的流程表：
（2）电路是否存在竞争，请说明在何种情况下会出现何种竞争？
（3）如有竞争，如何消除？

## Slide 73
*6.3.4 电平异步时序逻辑电路的设计
电平异步时序逻辑电路的设计的一般步骤如下：
1. 根据设计要求，建立原始流程表；
2. 化简原始流程表，得到最简流程表；
3. 状态编码，得到二进制流程表；
4. 确定激励状态和输出函数表达式；
5. 画出逻辑电路图。
电平异步时序逻辑电路
73
数字电路与逻辑设计

## Slide 74
1、建立原始流程表
原始流程表是对设计要求的一种最原始的抽象。建立原始流程表时通常借助时间图或原始总态图。即首先根据题意画出典型输入、输出时间图或作出原始总态图。
（1）画出典型输入、输出时间图并设立相应状态
画出典型输入、输出时间图应注意3点：
符合题意，正确体现设计要求；
不允许两个或两个以上输入信号同时改变；
尽可能反映输入信号在各种取值下输出的情况。
然后按输入信号的变化进行时间划分，将每次变化作为一个新的输入，用不同时刻进行区分。应根据题意设立与各时刻输入、输出相对应的稳定状态。
电平异步时序逻辑电路
74
数字电路与逻辑设计

## Slide 75
（2）建立原始流程表
根据时间图和所设立的状态建立原始流程表，一般分为 3 步进行。
 画出原始流程表，并填入稳定状态和相应输出
由于根据时间图设立状态时，对不同的输入取值总是设立不同的状态进行区分的，这就使得原始流程表中每一行只有一个稳定状态。显然，时间图上设立了多少个状态，原始流程表便有多少行。
根据每个状态设立时的输入值，在表中找到该列，并在该总态中填入与二次状态相同的激励状态和相应输出。
电平异步时序逻辑电路
75
数字电路与逻辑设计

## Slide 76
填入非稳定状态并指定相应的输出，完善流程表
由于表中每行只有一个稳定状态，所以，在稳态下输入信号发生允许变化时，电路不可能直接进入另一个稳态。
假定每次输入信号发生变化时，电路总是经过一个非稳定状态后进入另一个稳定状态，根据时间图中的状态转移关系，可在原始流程表中填入相应的非稳定状态。
注意：当从某一稳态出发，输入信号发生允许变化所引起的状态转移，不能用时间图中所设立的状态来表示时，则应根据题意补充新的状态，以便无遗漏地反映设计要求。为了使电路经过非稳定状态时，其输出不产生尖脉冲信号，对其输出的指定应有一个规则。
电平异步时序逻辑电路
76
数字电路与逻辑设计

## Slide 77
非稳定状态下输出指定规则为：
若转换前后两个稳定状态的输出相同，则指定非稳定状态下的输出与稳态下的输出相同；若转换前后两个稳定状态的输出不同，则可指定非稳定状态下的输出为任意值“d”。
 填入无关状态和无关输出
由于不允许两个或两个以上输入信号同时改变，对稳态下输入不允许到达的列，在相应处填入任意状态和任意输出，用“d”表示，即作为无关处理。
电平异步时序逻辑电路
77
数字电路与逻辑设计

## Slide 78
例6.6 某电平异步时序逻辑电路有两个输入端x1和x2，一个输出端Z。输出与输入之间的关系为：若x1x2=00，则Z=0，之后当x1x2=01或10时，Z=1；若x1x2=11，则Z=1，之后当x1x2=01或10时，Z=0。作出该电路的原始流程表。
解 借助时间图形成该电路原始流程表的过程如下。
（1）画出典型输入、输出时间图并设立相应状态
可画出该电路典型输入、输出时间图并设立状态如下：
电平异步时序逻辑电路
78
数字电路与逻辑设计

## Slide 79
（2）建立原始流程表
电平异步时序逻辑电路
79
数字电路与逻辑设计

## Slide 80
电平异步时序逻辑电路
80
数字电路与逻辑设计

## Slide 81
2、化简原始流程表
在进行电平异步时序逻辑电路设计时，流程表中的状态
数目决定了电路中反馈回路的数目，即状态数目的多少与电
路的复杂程度直接相关。为了获得一种经济、合理的设计方
案，必须对原始流程表进行化简，求出最简流程表。
原始流程表的化简是建立在状态相容这一概念基础之上的。由于原始流程表中每一行代表一个稳定状态，因而相容状态的概念被引申为相容行的概念。
电平异步时序逻辑电路
81
数字电路与逻辑设计

## Slide 82
相容行：对于原始流程表中的某两行，如果每一列确定的输出相同，且确定的激励状态相同、交错、循环、相容或为各自本身，则这两行为相容行。
☆在检查输出时，对于一个确定而另一个任意，或者
两个均任意的情况，作为相同情况处理。
☆在检查激励状态时，按以下原则确定稳定状态、非稳定状态和任意状态的相容性：
电平异步时序逻辑电路
82
数字电路与逻辑设计

## Slide 83
(1)稳定状态 和非稳定状态i相容；
(2)若稳定状态 和 相容，则稳定状态 和非稳定状
态j相容；
(3)若稳定状态 和 相容，则非稳定状态 i和j相容；
(4)稳定状态 和非稳定状态i均与任意状态“d”相容，
任意状态“d”与任意状态“d”相容。
i
i
j
i
i
j
i
电平异步时序逻辑电路
83
数字电路与逻辑设计

## Slide 84
化简方法与一般步骤：
化简原始流程表与化简不完全确定状态表的过程类似。
注意：对各相容行类中的相容行进行合并时，当输出存在确定值和任意值“d” 时，合并后取确定值；当激励状态存在稳定状态和非稳定状态时，合并时取稳定状态；当激励状态存在确定状态和任意状态“d”时，合并时取确定状态。
（1）作隐含表，找出相容行对；
（2）作合并图，求出最大相容行类；
（3）从相容行类中选择一个最小闭覆盖；
（4）状态行合并，作出最简流程表。
电平异步时序逻辑电路
84
数字电路与逻辑设计

## Slide 85
例6.7 化简如下原始流程表。
电平异步时序逻辑电路
85
数字电路与逻辑设计

## Slide 86
解 根据化简原始流程表的方法和步骤，化简过程如下：
（1）作隐含表，找相容行
原始流程表对应的隐含表如右下图所示。
根据相容行的判断规则，可找出相容行对：(1，2)，(1，3)，(2，3)，(2，6)，(3，5)，(4，5)，(4，6)，(5，6)。
电平异步时序逻辑电路
86
数字电路与逻辑设计

## Slide 87
（2）作合并图，求最大相容行类
根据所得出的相容行对，可作出合并图如下图所示。
由合并图可知，最大相容行类为： {1，2，3}，{4，5，6}，
{3，5}，{2，6}。
（3）选择一个最小闭覆盖
选择最大相容行类构成的集合{1, 2, 3}，{4, 5, 6}，便可满足覆盖、闭合和最小3个条件。所以，该集合即为原始流程表的最小闭覆盖。
电平异步时序逻辑电路
87
数字电路与逻辑设计

## Slide 88
将{1, 2, 3}、{4, 5, 6}分别用A和B代替，可得到最简流程表如下表所示。
（4）作出最简流程表
电平异步时序逻辑电路
88
数字电路与逻辑设计

## Slide 89
3、状态编码
状态编码的任务：根据化简后的状态数目确定二进制代码的位数；选择一种合适的状态分配方案，将每个状态用一个二进制代码表示。
注意：确定分配方案时应考虑的主要问题是如何避免反馈回路之间的临界竞争，保证电路可靠地实现预定功能。
常用的几种方法：
（1）相邻状态，相邻分配
相邻状态：是指稳态下输入取值作相邻变化时，需要直接发生转换的状态。
相邻分配：是指分配给相邻状态的代码为相邻代码。
电平异步时序逻辑电路
89
数字电路与逻辑设计

## Slide 90
通常借助状态相邻图确定流程表中各状态的相邻关系。
状态相邻图：将流程表中的每一个状态加圈表示，并从每一个稳态出发，找出输入取值作相邻变化时的下一个稳态，用有向线段将其连接起来，表示这两个状态为相邻状态。
例 对如下流程表进行状态编码，求出二进制流程表。
解 根据“相邻状态，相邻分配”的法则，首先根据流程表作出状态相邻图。
电平异步时序逻辑电路
90
数字电路与逻辑设计

## Slide 91
根据流程表，作出状态相邻图如右下图所示。
状态相邻图
A
C
D
B
流程表中共有4个状态，需两位代码，设二次状态用y2、y1表示。根据相邻图，可选择如右卡诺图所示的状态分配方案。即用00表示A，01表示B，
10表示C，11表示D。
电平异步时序逻辑电路
91
数字电路与逻辑设计

## Slide 92
将给定流程表中的状态用相应二进制编码表示，即可得到相应二进制流程表。
该二进制流程表，消除了竞争现象。
A→00 B →01 C→10 D→11
电平异步时序逻辑电路
92
数字电路与逻辑设计

## Slide 93
对于某些流程表，尽管相邻图上状态的最大相邻状态数L不大于状态分配的最小代码位数m，但状态之间的相邻关系形成由奇数个状态构成的闭环，因而无法直接实现状态的相邻分配。解决这类问题的一种常用的方法是通过增加过渡状态，实现相邻分配，得到一个无竞争的二进制流程表。
（2）增加过渡状态，实现相邻分配
例 对如下流程表进行状态编码，得到二进制流程表。
电平异步时序逻辑电路
93
数字电路与逻辑设计

## Slide 94
解 根据给定流程表可作出状态相邻图如右下图所示。
尽管相邻图上每个状态只有两个相邻状态，但由于3个状态之间的相邻关系构成一个闭环，所以，用两位代码无法满足其相邻关系。
A
B
C
A
B
C
D
如果在状态A和C之间增加过渡状态D，将A→C改为A→D→C，C→A改为C→D→A，如右图所示：
电平异步时序逻辑电路
94
数字电路与逻辑设计

## Slide 95
在状态A和C之间增加过渡状态D后，可将流程表修改成右下流程表。修改后的流程表中增加了新的一行，但该行没有稳定状态，因为状态D仅在稳态A和C发生转换时完成过渡作用。
A
B
C
D
电平异步时序逻辑电路
95
数字电路与逻辑设计

## Slide 96
设二次状态用y2、y1表示，相应激励状态用Y2、Y1表示，令y2y1取值00表示A，01表示B，10表示D，11表示C，即可得到相应二进制流程表如右下表所示，该流程表描述的电路中不存在竞争。
A
B
C
D
C
B
D
A
y2
y1
0 1
0
1
电平异步时序逻辑电路
96
数字电路与逻辑设计

## Slide 97
（3）允许非临界竞争，避免临界竞争
对于有的流程表，虽然无法用最少位数的代码实现无竞争的状态分配，但可以通过将竞争限制在只有一个稳态的列，即允许非临界竞争，从而实现无临界竞争的状态分配。
例 对如下流程表进行状态编码，得到二进制流程表。
电平异步时序逻辑电路
97
数字电路与逻辑设计

## Slide 98
解 给定流程表的状态相邻图如右下图所示。
显然，用两位二进制代码无法实现相邻状态相邻分配。但在该流程表中，状态A和C之间的转换只发生在x2x1=00和x2x1=01这两列，而这两列各只有一个稳定状态，这就意味
着A和C发生转换时，即使产生竞争也属于非临界竞争。即
在状态分配时A和C可以不相邻。
A
D
C
B
电平异步时序逻辑电路
98
数字电路与逻辑设计

## Slide 99
设二次状态用y2、y1表示，令y2、y1取值00表示A，01表示B，10表示D，11表示C，将其代入给定流程表，即可得到相应二进制流程表。该流程表描述的电路不会产生临界竞争。
y2y1= 00, 01, 10, 11
↓ ↓ ↓ ↓
A B D C
A
D
C
B
电平异步时序逻辑电路
99
数字电路与逻辑设计

## Slide 100
根据流程表可作出激励状态、输出函数的卡诺图，化简后即可得到激励状态和输出函数的最简表达式。
4、确定激励函数和输出函数
例 求如下流程表的激励函数和输出函数最简表达式。
电平异步时序逻辑电路
100
数字电路与逻辑设计

## Slide 101
根据二进制流程表可作出Y2、Y1和输出Z的卡诺图如下图所示：
激励函数和输出函数表达式为:
电平异步时序逻辑电路
101
数字电路与逻辑设计

## Slide 102
5、根据激励函数和输出函数表达式可画出逻辑电路图。
（略）
电平异步时序逻辑电路
102
数字电路与逻辑设计

## Slide 103: 问题解答
103
数字电路与逻辑设计

## Slide 104
Thank You!